Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Договор от 26.12.2013г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ                                                    В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Михновского сельского поселения                   Смоленского района Смоленской области

Общая пояснительная записка.

Положения о территориальном планировании. Обоснование проекта.

Том I

Санкт-Петербург

2013

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Договор от 26.12.2013г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ                                                    В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Михновского сельского поселения                   Смоленского района Смоленской области

Общая пояснительная записка.

Положения о территориальном планировании. Обоснование проекта.

Том I

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2013

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов | 1:10 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:10 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Михновского сельского поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:10 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

Введение                                                                                                                                                 Цели и задачи работы по внесению изменений в проект генерального плана Михновского сельского поселения	6

Положения о территориальном планировании Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области	9

1. Цели и задачи территориального планирования	9

2. Основные положения градостроительной политики	10

3. Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения	11

3.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Михновского сельского поселения	12

3.2. Планирование социальной, экономической, градостроительной и другой деятельности с учетом ее пространственной локализации.	18

3.2.1. Положения о характеристиках развития систем социального обслуживания, необходимых для развития территории.	20

3.2.2. Положения о характеристиках развития систем транспортного обслуживания, необходимых для развития территории.	22

3.2.3. Положения о характеристиках развития инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.	25

3.3. Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных актуальных результатов.	27

3.4. Разработка оптимальной с социальной точки зрения траектории движения к запланированному состоянию поселения и его среды.	28

3.5. Определить, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния.	28

4. Меры по защите территории  от опасных природных и техногенных процессов и                явлений	29

4.1. Инженерная подготовка и защита территории	30

Обоснование проекта  генерального плана Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области	37

1. Анализ состояния соответствующей территории,  проблем и направлений ее комплексного развития	37

1.1. Анализ предшествующего развития поселения	37

1.2. Выявление противоречий функционально-планировочной организации территории,  социально-экономической, экологической и  других областей жизнедеятельности              поселения	45

2.. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	48

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию	49

3.1. Видение будущего, отнесенного от настоящего на разные сроки. Как правило, долгосрочное планирование на 10 и более лет.	49

3.1.1. Развитие опорного пространственного каркаса и организация территории.	50

3.1.2. Планируемое зонирование сельского поселения	51

3.2. Планирование социальной, экономической, градостроительной и другой деятельности с учетом ее пространственной локализации	52

3.3. Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных актуальных результатов.	53

3.4. Разработка оптимальной с социальной точки зрения траектории движения к запланированному состоянию поселения и его среды.	54

3.5. Определить, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния.	55

4. Разработка концепции проекта генерального плана поселения с обоснованием варианта решения задач территориального планирования	55

5. Обоснование предложений по территориальному планированию,  этапы их реализации	67

5.1. Обоснование предложений по территориальному планированию	67

5.2. Этапы реализации предложений по территориальному планированию.	67

6.  Перечень основных факторов риска, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	67

# Введение                                                                                                                                                 Цели и задачи работы по внесению изменений в генеральный план

# Михновского сельского поселения

Генеральный план Михновского сельского поселения утвержден решением Совета депутатов Михновского сельского поселения №109 от 30.09.2010г. в редакции решения Совета депутатов Михновского сельского поселения №110 от 11.08.2011г.

Внесение изменений в генеральный план Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (далее – сельское поселение; поселение) разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу администрации Михновского сельского поселения  на основании договора от 26.12.2013г.

Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Михновского сельского поселения, установленных законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г.              № 135-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений».

Цели и задачи работы по внесению изменений в генеральный план Михновского сельского поселения:

1. Внесение изменений, предусматривающих соответствие описания и отображения функциональных зон, установленных в генеральном плане, пункту 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

2. Изменение в д. Михновка зоны С2 на производственную зону  с размещением предприятий IV,V классов опасности П1-1 для планируемого размещения бетонно-растворного узла (в соответствии с Заявлением Асташенкова Д.Е. от 19.03.2014 года).

3. Согласно материалам генерального плана, выполненного ООО «Развитие» в 2010 году, на территории Михновского поселения находятся скотомогильники в д. Ясенной и д. Боровой, имеющие санитарно-защитную зону 1000 м, и скотомогильник в д. Кореневщина, имеющий санитарно-защитную зону 2000 м. Однако согласно письмам ОГБУВ «СМОЛЕНСКАЯ РАЙВЕТСТАНЦИЯ» №32 от 14.03.2014, Главного управления Ветеринарии Смоленской области №02-12/0541 от 14.03.2014, Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области №677/6 от 31.03.2014 скотомогильники в Михновском сельском поселении не значатся, точных данных по захоронениям животных, павших от сибирской язвы, отсутствуют. Следовательно, ввиду отсутствия данных о точных местах падежа, прирезки, случайных захоронений павших животных, установить границы санитарно-защитной зоны от скотомогильников не представляется возможным.

В соответствии с письмом Главного управления Ветеринарии Смоленской области №02-12/0541 от 14.03.2014, письмом Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области № 03-3607 от 19.03.2014 д. Боровая и д. Кореневщина входят в список неблагополучных населенных пунктов по Сибирской язве в Смоленской области.

Учитывая вышесказанное, настоящим проектом предлагается установить зону неблагоприятной эпидемиологической обстановки, ограничивающую застройку в зоне Ж1 и хозяйственную деятельность в зоне Сх1 до момента проведения обязательного комплекса организационных, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение, возникновение и распространение заболеваний сибирской язвой среди людей, а именно: проведение лабораторного исследования почвы на наличие спор возбудителя сибирской язвы в специализированных органах (на основании предоставленной информации из Главного Управления ветеринарии Смоленской области, Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области о наличии на территории Михновского сельского поселения стационарно неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов). На территории сельскохозяйственных угодий (зона Сх1-1), попадающих в зону неблагоприятной эпидемиологической обстановки, запрещено размещение жилой застройки. Границы зоны неблагоприятной эпидемиологической обстановки установлены на основе материалов предыдущей версии генерального плана.

4. Изменение в д. Хлевищено зоны ПС на производственную зону  с размещением предприятий IV,V классов опасности П1-1 для планируемого размещения склада железобетонных изделий.

5. Изменение зоны Р на зону сельскохозяйственных угодий Сх1  - в восточной части д. Ясенная, севернее автодороги регионального значения Р135 Смоленск - Красный – Гусино  - для планируемого использования территории под пастбища для муниципальных нужд.

5. Изменение зоны Р на зону сельскохозяйственных угодий Сх1  - в северной части д. Александровка - для планируемого использования территории под пастбища для муниципальных нужд.

6. Строительство нового кладбища площадью 2,3га западнее д. Хлевищено, около автодороги регионального значения Р135 Смоленск - Красный – Гусино

7. Изменение функциональных и территориальных зон: СХ на Ж1, Ж2, О2, Р3 земельных участков с кад. номерами 67:18:0000000:1230, 67:18:0050101:636, расположенных в д. Деменщина (согласно заявлениям Федерального фонда содействия развитии. Жилищного строительства (ФОНД «РЖС»)

8. Изменение функциональных и территориальных зон: СХ на Ж2 земельных участков с кад. номерами 67:18:0040202:1431, 67:18:0040202:1431, расположенных в                д. Дроветчино (согласно заявлениям Федерального фонда содействия развитии. Жилищного строительства (ФОНД «РЖС»)

9. Изменение в д. Боровая зоны С2 на Ж-1 (в соответствии с письмом Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области №00195/10 от 13.01.2013 года).

При подготовке внесений изменений в генеральный план Михновского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

- Схема территориального планирования Смоленской области, разработанная Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Российской  академии архитектуры и строительных наук в 2007 г.; научно-исследовательская работа по подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Смоленской области», подготовленная ООО «ИТП «Град», и утвержденная в 2013 году;

- Схема территориального планирования Смоленского района Смоленской области, разработанная ОАО «НИИП Градостроительства» и утвержденная в 2009 году

- Генеральный план Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, разработанный ООО «Развитие» в 2010 году.

Генеральный план поселения разработан на основе оцифровки картографических материалов масштаба 1:10000 на территорию поселения на бумажной основе и масштаба 1:2000 на  населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет, предоставляемых Заказчиком; материалов цифровой базы данных спутниковых изображений с КА «GeoEye», «WorldView-1», «WorldView-2», «QuickBird»  2009 – 2014гг, а так же векторных материалов кадастрового деления.

В результате созданная цифровая картографическая основа для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки поселения  полностью соответствует современному состоянию местности, выполнена в местной системе координат МСК-67.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

# Положения о территориальном планировании Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

## Цели и задачи территориального планирования

1.1. Основная цель территориального планирования:

Определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений. Создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории за счет подготовки проекта системы решений по стратегии развития территории муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

При определении перспектив развития и планировки учтены:

- численность населения на прогнозируемый период;

- статус поселения  и его роль в системе формируемых центров обслуживания;

- исторические факторы (наличие памятников по категориям охраны).

В зависимости от численности населения на прогнозируемый период (до 0,2 тыс. чел.; свыше 0,2 до 1 тыс. чел.; свыше 1 до 3 тыс. чел.) населенные пункты муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области принадлежат к группе малых и средних и крупных сельских населенных пунктов в соответствии с таблицей 2 Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области».

Расчетная численность постоянного населения на прогнозируемый период (к 2025 году) определена в 15184 человек. Прирост постоянного населения планируется за счет зонирования территории с учетом перспективного развития и дополнительного размещения объектов жилого, производственного, общественного и рекреационного назначения, а также формирования сети транспортного сообщения, способствующих повышению качества жизни в поселении.

1.2. Основные задачи территориального планирования:

1. Видение будущего, отнесенного от настоящего на разные сроки. Долгосрочное планирование на 10 и более лет.

2. Планирование социальной, экономической, градостроительной и другой деятельности с учетом ее пространственной локализации.

3. Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных актуальных результатов.

4. Разработка оптимальной с социальной точки зрения траектории движения к запланированному состоянию сельского поселения и его среды.

5. Определить, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния.

## 2. Основные положения градостроительной политики

Создание полноценных условий организации труда, быта и отдыха населения как важнейшего направления общественно-экономического развития в значительной мере осуществляется средствами градостроительства на основе:

- концентрации народнохозяйственных средств на ведущих направлениях научно- технического прогресса, стимулирующих комплексную территориальную организацию общественного производства и расселения в масштабах сельского поселения, создания локальных территориально-производственных комплексов и хозяйственных узлов местного значения;

- рациональной концентрации общественного производства;  - обеспечения наиболее полного и эффективного использования трудовых ресурсов  в сельском поселении, закрепления трудовых ресурсов, повышения образовательного и профессионального уровня трудящихся;

- обеспечения городскому и сельскому населению достаточного разнообразия выбора мест приложения труда, форм досуга, общения и массового отдыха с наименьшими затратами времени;

- повышения социально-бытового и социально-культурного комфорта проживания населения с учетом его массовых потребностей и индивидуальных запросов каждого человека;

- сохранения и улучшения окружающей среды.

На основании вышеизложенного можно определить основные положения градостроительной политики.

1. Выявление природных, территориальных, трудовых и экономических ресурсов и возможностей развития и размещения в их пределах промышленного, гражданского, сельскохозяйственного, транспортного и рекреационного строительства.

2. Разработка принципиальных предложений по общему функциональному зонированию территории и взаимоувязанному комплексному подходу к определению возможности размещения объектов.

3. Определение перспектив изменения численности населения и основных направлений формирования системы расселения и реконструкции сельского поселения.

4. Определение перспектив развития культурно-бытового обслуживания и массового отдыха населения.

5. Определение перспектив водообеспечения, энергоснабжения, развития транспортных и инженерных коммуникаций.

6. Установление общего направления работ по восстановлению, сохранению и улучшению природных ландшафтов. Размещение крупных зон  длительного и кратковременного отдыха. Определение комплекса мероприятий, необходимых для охраны окружающей среды – очистки воздушного и водного бассейнов и ликвидации основных источников санитарных вредностей.

7. Обоснование принятых планировочных решений по зонированию территории.

### 3. Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения

Видение будущего, отнесенного от настоящего на разные сроки. Как правило, долгосрочное планирование на 10 и более лет.

Генеральный план - это документ территориального планирования, который определяет перспективное состояние территории и систему долгосрочных решений в соответствии с архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами.

В генеральном плане муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области представлено градостроительное планирование развития территории поселения, основанное на реальных условиях формирования среды жизнедеятельности.    Одно из основных направлений территориального планирования - совершенствование пространственной организации территории, включая дальнейшее развитие опорного пространственного каркаса и функциональное зонирование территории, включая определение зон с приоритетной хозяйственной функцией (вблизи окружной автодороги), влияющих на экономическое развитие сельского поселения в целом.        Расхождения между ранее разработанной документацией, касающейся планировочных решений Смоленской области и Смоленского района и отдельных населенных пунктов Михновского сельского поселения и новым градостроительным зонированием основаны на территориально-пространственных и экономических изменениях, произошедших за последний период времени. Методическая связь построения карты градостроительного зонирования и схемы комплексного развития территории в генеральном плане осуществляется двумя путями. Во-первых, перспективные и текущие решения по планировочному структурированию территории опираются на единую  картину исходной существующей пространственной организации территории. Во-вторых, в схему градостроительного зонирования переходят, прежде всего, те решения генерального плана, которые совпадают с ближайшими тенденциями развития сообщества и выгодны текущим интересам Михновского сельского поселения. В этом случае есть  надежда, что собственников можно будет подвигнуть на некоторые конструктивные действия. По этим же причинам возникает необходимость принимать решения, представляющие некоторые «промежуточные» действия по отношению к долгосрочным решениям. И, наконец, часть решений генерального плана, оставаясь справедливой в отдаленной перспективе, переносится в жизнь с карты градостроительного зонирования только по мере их актуализации, т.е. появления ресурсообеспеченных программ и принятия соответствующих решений местной властью. Сюда относятся зоны развития территорий под жилье, производство и рекреации, которые ранее не были эффективно использованы под сельское хозяйство, и на которых оно естественным путем прекратило свое существование. Новый уклад жизни в поселении требует новых подходов развития экономики, тем более что Михновское сельское поселение востребовано с целью освоения территорий не только сельскими коренными жителями, но и городскими.

Таким образом, разработка карты градостроительного зонирования как части нормативного акта местного самоуправления для целей градостроительного регулирования осуществляется на основе трех взаимосвязанных требований:

- максимально точного отражения документально зафиксированных прав собственников, пользователей на использование принадлежащих им земельных участков и другой недвижимости;

- принятия градостроительных регламентов и зон их действий на основе тенденций развития экономики, сообщества и недвижимости;

- решения учитывают долгосрочные цели развития сообщества и служат механизмом их реализации.

### 3.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Михновского сельского поселения

Основными мероприятиями по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Михновского сельского поселения являются проведение функционального зонирования территории, включающего установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров:

Таблица 32

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |
| Зона градостроительного использования |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| I. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |
| Зона производственного использования | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - земли лесного фонда. - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения |

### 3.2. Планирование социальной, экономической, градостроительной и другой деятельности с учетом ее пространственной локализации.

Планирование территориальной единицы муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области рассматривается как планирование развития местного сообщества, его окружения и деятельности с учетом роли в системе расселения муниципального района.

Определены местоположения экономических субъектов как составляющие поселения и района, влияющие на экономические показатели и социальное благополучие поселения в целом. Это территории перспективного развития, где прослеживается тесная взаимосвязь жилья (в том числе существующего в населенных пунктах) с производственными и общественно-деловыми территориями, зонами рекреации. Такое обновление в плане зонирования должно дать резкий толчок в понимании правильности ранее принятых решений к освоению территории поселения городскими жителями и закреплении на территориях поселения местного населения. Проектом запланировано размещение  производственная зона в границах д. Деменщины. На площади 47,69 га в производственной зоне д. Деменщины могут быть размещены складских помещений или логистический центр. Вблизи окружной автодороги запроектированы производственные территории:

-  площадью 6,26 га западнее окружной дороги и северо-западнее деревни Демидовка;

- площадью 73,23 га восточнее окружной дороги, на территории обновленной деревни Дроветчино.

На территории муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области запроектированы пять пожарных депо тип V (на 2 пожарных автомобиля каждое). Площадь земельного участка пожарного депо тип V – 0,55 га. В деревне Чекулино под пожарное депо отведена территория площадью 7,55 га с учетом расширенной учебно-спортивной и жилой зон для возможности совершенствования квалификации кадров противопожарной службы.

Важным  условием здорового образа жизни является баланс между продуктивным трудом и отдыхом, при этом отдых должен быть активным. В зоне рекреации деревни Дроветчино, со стороны Днепра на территории 138,74 га размещается спортивно- оздоровительный комплекс для различных возрастных категорий граждан, который может включать дополнительно учебно-спортивную территорию для специалистов МЧС России.

Кроме того, на территории муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на территориях, расположенных к западу от окружной автодороги предлагается развитие таких видов сельского хозяйства, которые позволят воссоздать и сохранить естественный живописный ландшафт, иметь экологически чистую продукцию, не засоряя при этом среду гербицидами, пестицидами и удобрениями. Это — кролиководство, овцеводство, пчеловодство. Одновременно это станет частью оздоровления среды в экологически проблемном Смоленском ареале, в который входит Михновское сельское поселение. Используя опыт Алтайского края, где молодняк кроликов вместе с клетками и кормами раздают местным жителям для откорма, мясо идет на продажу и при этом все участники процесса имеют прибыль, в Михновском сельском поселении предлагается несколько расширить производственную цепочку:  (читай далее СЗЗ как санитарно-защитная зона)

- сенокос, откорм кроликов (включая комбикорма), овец, репродукция, пчеловодство;

- убой на бойнях мелких животных, обработка сырых кож животных (СЗЗ-300м);

- переработка мяса малыми предприятиями до 5т в сутки (СЗЗ-50м);

- производство изделий из выделанной кожи (СЗЗ-50м), включая изделия декоративно- прикладного характера из обрезков выделанной кожи;

- производство пряжи из шерсти с отбеливанием и окраской (СЗЗ-100м);

- производство пряжи из шерсти при отсутствии красильных и отбельных цехов, производства трикотажные (СЗЗ-50м);

- реализация продукции (включая продукцию пчеловодства);

- организация семинаров по обмену опытом.

Развитие общества сопровождается непрерывным повышением духовных и материальных потребностей граждан, заметен рост социальной и пространственно- временной мобильности людей, проявляющейся как потребность широкого выбора всех видов деятельности. Следствием этого и важнейшим направлением является наряду с формированием жилой среды создание богатой по содержанию системы общественного центра, сомасштабной населенному пункту и системе расселения в сельском поселении в целом. Понятие «центр» в данном случае обозначает не территориальную середину, а место общественного притяжения. При этом должно быть выполнено основное требование – обеспечение состава учреждений, предоставляющих полноценно различные виды и формы культурно-просветительных занятий и общественных услуг, а также хорошую доступность этих учреждений для населения. С точки зрения эффективного функционирования центра следует совместить направления его развития с главными коммуникациями, привлечь в центр активные контингенты населения, особенно молодежь. Таким местом в генеральном плане выбрана территория деревни Буценино, вблизи пересечения окружной дороги и дороги направления Смоленск- Красный. Под территории для объектов делового, общественного и коммерческого назначения здесь отведено 30,84 га. Под территории для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения – 37,91 га. Возможность частого посещения культурно-просветительных мероприятий, в том числе выставок и лекториев, а также спортивных комплексов и парков окажет самое благоприятное влияние на воспитание молодых людей. Эта мера поможет постепенно улучшить демографическую ситуацию в старых и новых районах застройки  и, в результате, достичь оптимальных социально-демографических показателей  в поселении в целом. Конечный результат решения задачи развития общественного центра направлен на усиление его роли в жизни жителей соседних населенных пунктов  и всего муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в целом.

Интенсификация жилой функции и повышение уровня комфорта в жилой застройке – другая важнейшая социальная задача. Желательно, чтобы максимально большее число граждан имели возможность свободного доступа к объектам общественного центра, мест приложения труда и учреждений культуры. Развитие жилой функции гарантирует также наполненность центра людьми и оживленность его не только в дневное, но и в вечернее время. С другой стороны, развитие необходимого социального и культурно-бытового обслуживания позволит создать рабочие места вблизи мест проживания. Иными словами, важнейшим направлением преобразования среды является повышение комфорта быта и расширение возможностей реализации многообразных запросов населения с учетом характера поведения, их пространственно - планировочной локализации. Вблизи территорий, предназначенных для развития жилья, запроектированы общественно - деловые зоны с размещением на них объектов повседневного спроса: магазинов с товарами первой необходимости, аптек, детских садов (возможно, семейного типа).

Организация мест сбора и транспортировки отходов с территории поселения.

На территории поселения сбор отходов должен осуществляться в соответствии с разделом 3.4.4 «Санитарная очистка» Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области. Транспортировка отходов осуществляется  по договору с фирмой «Энергия чистоты» на оборудованный полигон ТБО Кучино, расположенный в Кощинском сельском поселении Смоленского района Смоленской области. Площадь территории полигона ТБО позволяет производить обезвреживание мусора методом полевого компостирования, вывозимого как с существующих, так и с планируемых объектов капитального строительства Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

### 3.2.1. Положения о характеристиках развития систем социального обслуживания, необходимых для развития территории.

В Михновском сельском поселении Смоленского района Смоленской области формируется межселенная общественно-деловая зона, являющаяся одновременно и административным центром. Расположение вблизи пересечения окружной дороги и дороги направления Смоленск-Красный и деревни Буценино выбрано не случайно. Через него проходят основные транспортные магистрали поселения, что привлечет внимание не только жителей и гостей Михновского сельского поселения, но и других смежных с поселением территорий.

Кроме того, в населенных пунктах Михновка, Деменщина, Демидовка, Дроветчино, Каменщина, Фролы, Чекулино, Шпаки формируется жилая застройка, дополняемая объектами повседневного обслуживания в радиусе доступности. В населенном пункте Боровая сформирован общественный центр местного значения, который доступен также населению Ясенной, Михновки, Александровки.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно- оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие (далее - учреждения и предприятия обслуживания). Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности размещаются с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры поселения, деления на населенные пункты в целях создания единой системы обслуживания.

Состав, количество, вместимость, размеры земельных участков учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания удовлетворяют потребности различных социальных групп населения. При этом необходимо уделить дополнительное внимание лицам с ограниченными физическими возможностями с целью удовлетворения потребности обслуживания, как на дому, так и самостоятельного посещения предприятий и учреждений различной направленности:

- организация заказов и доставки лекарственных препаратов и товаров первой необходимости;

- организация приема граждан с ограниченными физическими возможностями на первых этажах учреждений и предприятий управления, обслуживания;

- устройство пандусов, входов в соответствии с нормативами для маломобильных групп населения в зданиях общественного назначения давнего года постройки в случае не соответствия современным нормативным требованиям.

Нормы градостроительного проектирования позволяют размещать объекты, указанные в нормативах градостроительного проектирования Смоленской области "Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области" по расчету или по заданию на проектирование в зависимости от конкретного объекта. При определении количества, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания в населенном пункте следует дополнительно учитывать приезжающее население.

При формировании системы обслуживания предусматриваются уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания:

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц; - эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц.

Перечень объектов по видам обслуживания применительно к уровням обеспеченности выбран в соответствии с принадлежностью Муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области по численности населения в населенных пунктах:

• предприятия торговли и общественного питания;

• учреждения образования;

• учреждения здравоохранения и социального обеспечения;

• учреждения культуры и искусства;

• физкультурно-спортивные сооружения;

• учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания.

Данные объекты являются неотъемлемой составляющей общественно-деловой зоны, частично могут быть размещены в жилой зоне.

Обеспечение жителей населенных пунктов услугами первой необходимости предусмотрено в пределах нормативной доступности. Размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, определено в межселенной общественно-деловой зоне поселения - основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания, расположенном  на пересечении особозначимых автодорог Смоленск-Красный и окружной.

### 3.2.2. Положения о характеристиках развития систем транспортного обслуживания, необходимых для развития территории.

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

В состав транспортных инфраструктур, расположенных на производственных территориях, входят объекты, сооружения  и коммуникации автомобильного транспорта; а зоны, в которых расположены вышеуказанные объекты, служат также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в соответствии с требованиями существующих нормативов.

В целях устойчивого развития Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, как неотъемлемой составляющей Смоленского района и Смоленской области, для решения транспортных проблем предлагается сохранение значимости объектов транспортной инфраструктуры внешних связей с выделением их в самостоятельную зону для обеспечения высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

Генеральный план предлагает систему транспорта и улично-дорожной сети населенных пунктов в увязке с планировочной структурой поселения, другими населенными пунктами и поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При этом учитываются существующие индивидуальные природные особенности территории, влияющие на ограничение в формировании транспортных связей между населенными пунктами в районе в целом.

Так, при исследовании Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области выявлено наличие сложного рельефа со значительными перепадами высотных отметок земли, оврагами. Также проходит довольно извилистое русло реки Днепр по северной границе поселения. Все это  усложняет пространственно-транспортную связь между населенными пунктами в данном направлении.

Планируемый транспортный каркас дает возможность удобного пользования объектами общественного и производственного назначения других населенных пунктов как в единой районной территориальной единице. В составе новых автомобильных дорог проектом генерального плана предусмотрен дополнительный участок дороги, являющийся промежуточным звеном между автодорогой окружная-Чекулино и автодорогой Ясенная- Боровая  и закольцовка с автодорогами Смоленск-окружная, окружная. С западной стороны от окружной дороги проектом генерального плана усовершенствованы транспортные связи, что позволит привлечь внимание к расположенным в данной части поселения населенным пунктам и обеспечить благоприятное развитие территорий.

В соответствии с положениями Схемы территориального планирования Смоленского района проектом предполагается реконструкция автодороги регионального значения Р-135 «Смоленск-Красный-Гусино» III технической категории с повышением качества и технических параметров дорожного полотна.

Также проектом запланировано строительство участка автодороги от д. Боровой до автодороги регионального значения Р-135 «Смоленск-Красный-Гусино»

Улично-дорожная сеть  входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Улично-дорожная сеть запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки, а также с учетом связи между территориями, расположенными по разные стороны водных объектов. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги межселенного и местного значения, определены главные улицы населенных пунктов. Для обеспечения круглогодичной удобной внутренней и внешней связи поселения определены дороги, подлежащие реконструкции и запроектированы новые транспортные и пешеходные связи.

Последующие за генеральным планом и правилами землепользования и застройки планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками. Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги. В местах массового посещения необходимо предусмотреть пространственное разделение потоков пешеходов и транспорта.

Параметры улично-дорожной сети соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движе- ния, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Обновленная структура транспортных связей в сочетании с организацией движения почасового курсирования межселенного транспорта создаст условия, при которых затраты времени на передвижение (пешеходное или с использованием транспорта) от мест проживания до производственных объектов в пределах сельского поселения не должны превышать нормативное время.

Ширину и поперечный профиль новых улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует определять в зависимости от прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно- планировочного решения застройки, но не менее 15 - 25 м.

Внешний автомобильный транспорт определен как комплексная система взаимосвязи других поселений с улично-дорожной сетью Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, которая обеспечивает высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 м. Павильон ожидания может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). Размер павильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час "пик" на остановочной площадке пассажиров из расчета 4 чел./м2. Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки.

### 3.2.3. Положения о характеристиках развития инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Развитие инженерной инфраструктуры, её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития как поселения в целом, так и его отдельных населенных пунктов, привлекательности территории для инвестиций.

Основными стратегическими принципами развития инженерных  систем являются:

• 100 % обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;

• 100 % очистка сточных вод до нормативных требований; • надёжное и полное обеспечение потребителей основными  энергоносителями: электроэнергией и газом;

• устойчивое и бесперебойное обеспечение теплоснабжением объектов жилищно-коммунального комплекса;

• создание современной телекоммуникационной и информационной инфраструктуры на базе многофункциональной мультимедийной транспортной сети;

• внедрение прогрессивных современных энергосберегающих  технологий  и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ.

Основные цели и задачи в развитии инженерной инфраструктуры:

• модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ, износ которых  составляет более           60 %;

• повышение надёжности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

• обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

• обеспечение объектов нового строительства всеми видами инженерного оборудования в полном объёме нормативных требований;

• улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых  потребителям;

• экономия энергоресурсов за счёт внедрения современного  оборудования и энергосберегающих технологий;

• привлечение инвестиций в  развитие ЖКХ.

Для наиболее полной и объективной оценки состояния объектов ЖКХ и оптимизации эффективности использования инвестиций необходимо проведение тщательной инвентаризации систем инженерного оборудования и подготовки Целевой Программы модернизации объектов ЖКХ, рассчитанной на 5-10 лет.

Теплогазоснабжение.

Системы централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий.    Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным - от поквартирных генераторов автономного типа, так и централизованным - от существующих или вновь проектируемых котельных (ГРП), с соответствующими инженерными коммуникациями.     Проектом генерального плана предусмотрена прокладка газопровода от существующей линии высокого давления с установкой газорегуляторных пунктов (ГРП) к ранее не газифицированным населенным пунктам и территориям развития, на которых предполагается размещение жилой застройки, объектов общественно-деловых, производственных и рекреационных зон.

Водоснабжение, канализация.

В Михновском сельском поселении как перспективной составляющей Смоленского района Смоленской области следует:

- проектировать централизованные системы водоснабжения;

- предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений (водозаборных скважин, шахтных колодцев и др.);

- рассматривать целесообразность устройства для поливки приусадебных участков отдельных сезонных водопроводов с использованием местных источников и оросительных систем, не пригодных в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Также допускается устраивать автономное водоснабжение - для одно-, двухквартирных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников.

Ввод водопровода в одно-, двухквартирные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации.

Допускается предусматривать для одно-, двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сутки.

Расход воды на полив приквартирных участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Необходимо провести реконструкцию действующих трубопроводов наружных сетей водоснабжения:

- в д. Александровка (на всем протяжении);

- в д. Деменщина  (на всем протяжении);

- в д. Михновка (на протяжении 500 м);

- в д. Ясенная (на всем протяжении).

Запроектированы водонапорные башни для обеспечения водоснабжением населенного пункта Катынь-Покровская и территорий развития населенных пунктов: Михновка, Буценино, Деменщина, Дроветчино, Каменщина, Чекулино.

В 200 м западнее очистных сооружений санатория «Мать и Дитя», расположенного в Боровой, отведено место под очистные сооружения с расчетной производительностью более 0,2 до 5,0 тыс. м3/сутки с полями фильтрации. Определены места установки локальных очистных сооружений для территорий развития населенных пунктов: Михновка, Боровая, Буценино, Деменщина, Демидовка, Дроветчино, Каменщина, Фролы, Чекулино.

Электроснабжение.

Мощность трансформаторов трансформаторной подстанции для электроснабжения застройки следует принимать по расчету.

На территории малоэтажной жилой застройки:

- сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными или кабельными линиями по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансформаторными подстанциями;

- трассы воздушных и кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне пределов приквартирных участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий.

Запроектировано дополнительное электроснабжение территорий развития населенных пунктов: Михновка, Боровая, Буценино, Деменщина, Демидовка, Дроветчино, Каменщина, Катынь-Покровская, Телеши, Фролы, Чекулино, Шпаки. В населенном пункте Ясенная и других (где ведется комплексное жилищное строительство)  инженерное обеспечение необходимо вести в соответствии с ранее разработанной и согласованной проектной документацией.

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Смоленского района запланировано строительство участка линии ВЛ 110кВ от ПС Лубня до точки пересечения с ВЛ 110кВ от ПС Талашкино, а также реконструкция ВЛ 330 кВ «ПС Талашкино – ПС Новосокольники» – в соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» № 111, при размыкании электрических связей с Республикой Беларусь.

### 3.3. Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных актуальных результатов.

Целью в Михновском сельском поселении Смоленского района Смоленской области становится не только увеличение количества прибывающих людей, желающих жить в среде, максимально приближенной к природной, но и попытка остановить негативную тенденцию отъезда людей в крупные города и другие населенные пункты. Это достижимо путем решения экологических проблем, созданием новых рабочих мест, наполнением бюджета, повышением социального и культурно-бытового обслуживания и находится в тесной взаимосвязи.

Принятые проектные решения предусматривают переход от автономной системы расселения к групповой:

автономная – когда вследствие значительной территориальной удаленности соседних населенных пунктов или слабого развития межселенных транспортных коммуникаций отдельные населенные пункты развиваются изолированно, без устойчивых функциональных связей друг с другом;

групповая – когда между соседними населенными пунктами устанавливаются тесные устойчивые связи в сфере производства, труда, быта и отдыха населения, а масштабы и темпы их дальнейшего развития становятся в значительной степени взаимосвязанными.

При групповой форме расселения на основе кооперирования производственных и трудовых ресурсов отдельных населенных пунктов, а также организации межселенных систем культурно-бытового обслуживания и отдыха населения создаются наиболее благоприятные условия для повышения социально-экономической эффективности решения всех основных задач расселения. В отдельных районах существование и временное сохранение на перспективу автономной формы расселения продиктовано природно-географическими условиями (рельеф, заболоченность и др.), а также уровнем развития транспортной инфраструктуры (редкая сеть дорог, слабое развитие общественного транспорта и др.).

### 3.4. Разработка оптимальной с социальной точки зрения траектории движения к запланированному состоянию поселения и его среды.

Планирование должно обеспечивать достижение целей  в интересах решения проблем различных групп населения, не ухудшать ощущение комфорта одних групп за счет других. При планировании учитывалось  состояние прилегающих территорий старой застройки в плане обеспеченности различными инфраструктурами.

Долгосрочное планирование в рыночной экономике осуществляется на основаниях:  а) любые крупные преобразования и проекты по преимуществу финансируются небольшими порциями за счет множества частных инвестиций или комбинаций из разных источников или за счет специальных финансовых схем долгосрочного кредитования с длительным процессом возврата вложенных средств;

б) реализация долгосрочных целей идет под регулирующим воздействием местной власти, но каждый субъект, осуществляющий те или иные действия, имеет собственные цели и интересы; в соответствии с этим возможность привлечения разных источников финансирования обусловлена возможностью реализации субъектами их собственных интересов;

в) сведение различных интересов в долгосрочную программу есть не технический процесс, а политическая деятельность по согласованию целей, возможностей их корректировки, приведению к компромиссам по решению спорных вопросов правовым демократическим путем.

#### 3.5. Определить, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния.

Документ территориального планирования (генеральный план Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области) должен стать основой для отбора, а также результатом отбора полезных действий и недопущения действий, ухудшающих перспективное состояние поселения, усложняющих планы местного самоуправления.

В техническом отношении территориальное планирование призвано решить следующие основные задачи:

- показать основные итоги анализа текущих тенденций в экономике поселения, населенного пункта, состояние рынка недвижимости, особенности региональной и местной нормативно-правовой базы регулирования землепользования и застройки, выявить и ранжировать основные проблемы, стоящие перед местным самоуправлением;

- предложить администрации общие установки на совершенствование системы градостроительного планирования, регулирования землепользования и застройки, раскрыть механизмы воздействия системы градостроительного зонирования на процессы инвестирования в недвижимость в условиях перехода к рыночной системе хозяйствования;

- наметить стратегические направления развития экономики, инфраструктуры,  сообщества;

- выявить пространственную структуру ячейки сложившегося муниципального образования и на этой основе представить генерализованную схему градостроительного зонирования;

- определить позиции и решения генерального плана, которые должны быть перенесены в правила землепользования и застройки, и решения, которые пока не должны использоваться в Правилах, не нарушая при этом преемственности реализации всей градостроительной документации.

Генеральный план Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области является звеном в технологической последовательности процесса градостроительной деятельности на территории Муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области:

1) подготовка и принятие генерального плана развития сельского поселения и населенных пунктов;

2) подготовка и принятие нормативного правового акта – правил землепользования и застройки;

3) применение правил землепользования и застройки, использование градостроительных регламентов в градорегулирующей деятельности;

4) планировка территории посредством градостроительной документации с целью формирования земельных участков, согласование, обсуждение, утверждение градостроительной документации;

5) предоставление сформированных земельных участков для целей строительства;

6) подготовка проектной документации, предоставление разрешений на строительство, осуществление строительства;

7) выдача разрешений на ввод построенных, реконструированных объектов в эксплуатацию.

Строительство объектов культурного, социально-бытового назначения необходимо вести параллельно с новым жилищным строительством, производственными объектами.

#### 4. Меры по защите территории  от опасных природных и техногенных процессов и явлений

Защита территорий от опасных природных и техногенных процессов и явлений  представляют собой систему мероприятий, предупреждающую и ликвидирующую отрицательные воздействия и предназначена для защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

#### 4.1. Инженерная подготовка и защита территории

Общие требования

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита территории проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно- ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

При разработке в дальнейшем проектов планировки на территории Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от опасных геологических процессов (оползней, обвалов, карста, переработки берегов рек, от подтопления и затопления территорий и других).

При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

- наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

- сохранение ландшафтов, исторических объектов и памятников и т.д.;

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

- в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

При разработке в дальнейшем проектов планировки территории в поселении должно быть предусмотрено максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

Кроме того, территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов в соответствии с зонированием в генеральном плане.

При реабилитации существующих ландшафтов и реки Днепр для организации рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также берегоукрепление и формирование пляжей.

Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

В сельском поселении на территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, при необходимости и активной эксплуатации территории следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки    территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- террасирование склонов;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Противокарстовые мероприятия

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений при допущенных карстовых проявлениях.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития территории и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

В состав планировочных мероприятий входят:

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

- разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста.

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.    Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

Не рекомендуется допускать: усиления инфильтрации воды в грунт (в особенности агрессивной), повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней нижезалегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста.

Водозащитные мероприятия

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста.

При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т.д.

Берегозащитные сооружения и мероприятия

Для инженерной защиты берегов рек, озер используют сооружения и мероприятия, приведенные в таблице.

| Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| --- | --- |
| Пляжеудерживающие |
| Поперечные (молы, шпоры (гравитационные, свайные и др.)) | на водохранилищах, реках при создании и закреплении естественных и искусственных пляжей |
| Специальные |
| Регулирующие: сооружения, имитирующие природные формы рельефа | на водохранилищах для регулирования береговых процессов |
| Перебазирование запаса наносов (переброска вдоль побережья, использование подводных карьеров и т.д.) | на водохранилищах для регулирования баланса наносов |
| Струенаправляющие: струенаправляющие дамбы из каменной наброски | на реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега |
| струенаправляющие дамбы из грунта | на реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока |
| Струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды | то же |
| Склоноукрепляющие (искусственное закрепление грунта откосов) | на водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м |

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований лесосплава, водопользования.

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной    территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами    (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований,    зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории поселения с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территориях жилой застройки минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

Территории поселения, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно- технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем.

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами.

При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний период и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

# Обоснование проекта  генерального плана Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

## Анализ состояния соответствующей территории,  проблем и направлений ее комплексного развития

Задача этого этапа – выявление основных недостатков существующей среды и сложностей ее формирования, а также эффективности использования на практике проектных решений и подготовка информации для принятия альтернативных вариантов достижения поставленных целей.  Выбор наиболее эффективных приемов преобразования территории проектирования основывается на предпроектных исследованиях, предусматривающих самый широкий сбор информации и разработке методов, позволяющих достоверно раскрыть картину происходящих социальных процессов, также учитываются особенности исторически сложившейся архитектурно-пространственной среды. Математико-статистический анализ, сочетание качественных и количественных показателей, натурные обследования и наблюдения, изучение в историческом и перспективном аспектах градостроительных процессов и историко-культурного достояния, а также изучение факторов, оказывающих негативное воздействие – таков диапазон предпроектных исследований. На территории поселения и за его границами в пределах зон влияния расположены объекты, размеры санитарно-защитных, охранных или водоохранных зон которых  и наличие самих объектов необходимо учитывать в процессе проектирования. В список таких объектов входят: производственные объекты, объекты инженерного обеспечения, объекты культурного наследия, автозаправочные станции, очистные сооружения, автодороги, кладбища, скотомогильники, лесные массивы, объекты гидрографии и другие.

### 1.1. Анализ предшествующего развития поселения

Муниципальное образование Михновское сельское поселение Смоленского района Смоленской области включает в себя 23 населенных пункта, в том числе:

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Число наличных хозяйств - единиц | Населения - человек* | Перспективный прирост населения за счет территорий развития - человек | Перспективная общая численность с учетом приезжего - человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревня Михновка | 203 | 583 | 1627 | 2210 |
| 2 | Деревня Александровка | 67 | 159 | - | 183 |
| 3 | Деревня Алексино | 8 | 16 | - | 18 |
| 4 | Деревня Боровая | 25 | 38 | 622 | 660 |
| 5 | Деревня Буценино | 11 | 17 | 572 | 589 |
| 6 | Деревня Гороховка | - | - | - | 20 |
| 7 | Деревня Деменщина | 12 | 21 | 1599 | 1620 |
| 8 | Деревня Демидовка | 45 | 104 | 578 | 682 |
| 9 | Деревня Дроветчино | 12 | 23 | 2276 | 2299 |
| 10 | Деревня Каменщина | 9 | 14 | 1687 | 1701 |
| 11 | Деревня Катынь- Покровская | 11 | 17 | - | 20 |
| 12 | Деревня Кореневщина | 24 | 50 | - | 50 |
| 13 | Деревня Луговцы | 1 | 4 | - | 5 |
| 14 | Деревня Скуркино | 2 | 3 | - | 3 |
| 15 | Деревня Слизнево | 5 | 11 | - | 14 |
| 16 | Деревня Телеши | 14 | 21 | 941 | 962 |
| 17 | Деревня Уфинье | 15 | 20 | - | 23 |
| 18 | Деревня Фролы | 8 | 9 | 878 | 887 |
| 19 | Деревня Хлевищено | 7 | 12 | - | 14 |
| 20 | Деревня Цурковка | - | - | - | 9 |
| 21 | Деревня Чекулино | 112 | 299 | 1395 | 1694 |
| 22 | Деревня Шпаки | 22 | 50 | 2287/1173 | 2337/1223 |
| 23 | Деревня Ясенная | 102 | 259 | - | 298 |
|  | Всего по Михновскому сельскому поселению | 715 | 1730 | 13348 | 15184 |

Согласно статистическим данным на 1 января 2000 года в Михновский сельский округ Смоленского района Смоленской области входили 13 сельских населенных пунктов, а именно деревни: Михновка, Александровка, Алексино, Боровая, Буценино, Деменщина, Демидовка, Дроветчино, Каменщина, Кореневщина, Телеши, Хлевищено, Ясенная.

Численность Михновского сельского округа на 1 января 2000 года составляла                    1320 человек. На 1 января 2001 года в Михновский сельский округ Смоленского района Смоленской области дополнительно входят 10 деревень: Гороховка, Катынь-Покровская, Луговцы, Скуркино, Слизнево, Уфинье, Фролы, Цурковка, Чекулино, Шпаки. Численность постоянного населения Михновского сельского округа на 1 января 2001 года в связи с увеличением территории составляла 1727 человек. За семилетний период численность населения увеличилась на 0,2 %, незначительно, но на общем фоне данных по Смоленской области и Смоленскому району, когда естественная убыль превышает прирост населения, ситуацию в Михновском сельском поселении по народонаселению можно считать положительной. При этом максимальный прирост отмечается в д. Михновка (28 чел.),                     д. Александровка (17 чел.), д. Ясенная (26 чел.). Максимальная убыль в д. Телеши (18 чел.).

Общая протяженность дорог населенных пунктов и дорог местного значения составляет 108,9 км. Большая часть дорог – грунтовые.

Раньше производственная деятельность поселения имела сельскохозяйственную направленность, которая со временем была утрачена. Данному факту есть вполне логическое объяснение. Неоднородный рельеф поселения, представляющий собой частые перепады высот в сочетании с изрезанностью оврагами, водными объектами и естественной растительностью представляет определенную сложность для продолжения развития эффективного сельского хозяйства. Территория поселения граничит с промышленным и областным центром Смоленской области – городом Смоленском, по своей удаленности и разноплановости производств доступным в плане выбора трудовой деятельности. В то же время Муниципальное образование Михновское сельское поселение Смоленского района Смоленской области имеет выгодное и привлекательное территориальное расположение в плане проживания как спальной околицы города Смоленска, а также зоны рекреации, но с несколько улучшенной экологией относительно города Смоленска. Данный факт подтвержден активным желанием малоэтажного строительства на территории поселения и ростом садоводческих товариществ. В настоящее время основная производственная деятельность поселения постепенно переходит на сторону малого бизнеса.     По численности населения деревни Михновка, Чекулино и Ясенная относятся к средним сельским населенным пунктам, остальные деревни поселения – к малым сельским населенным пунктам. Деревня Михновка одновременно является центром сельского поселения. Михновское сельское поселение Смоленского района Смоленской области граничит с территорией города Смоленска, территориями Хохловского, Катынского, Гнездовского сельских поселений Смоленского района и с территорией Краснинского района.

Перечень земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области, в границах Михновского  сельского поселения Смоленского района Смоленской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Площадь земельного участка, м2 | Наименование правообладателей объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67:18:2950101:0046 | Смоленский район, с.п. Михновское, д. Михновка, ул. Рождественская, д.18 | 961 | ФАП д. Михновка |
| 2 | 67:18:2610101:0006 | Смоленский район, с.п. Михновское, д. Чекулино, ул. Заручейная, д.1 | 1003 |  |
| 3 | 67:18:0040202:0302 | Смоленский район, с.п. Михновское, 1 900 м юго-западнее д. Боровая | 11250 | СОГУЗ Смоленский детский санаторий «Мать и дитя» |
| 4 | 67:18:0040202:0303 | Смоленский район, с.п. Михновское, 1280 м юго-западнее д. Боровая | 3750 | СОГУЗ Смоленский детский санаторий «Мать и дитя» |
| 5 | 67:18:0040202:0305 | Смоленский район, с.п. Михновское, юго- западнее д. Боровая на расстоянии 890 м | 70101 | СОГУЗ Смоленский детский санаторий «Мать и дитя» |
| 6 | 67:18:0040201:0309 | Смоленский район, с.п. Михновское, северо- западнее д. Чекулино на расстоянии 1 000 м | 35 600 | Казна Смоленской области |
| 7 | 67:18:0040201:0312 | Смоленский район, с.п. Михновское, юго- западнее д. Катынь- Покровская на расстоянии 700 м | 92000 | Казна Смоленской области |
| 8 | 67:18:0040202:0313 | Смоленский район, с.п. Михновское, юго- западнее д. Катынь- Покровская на расстоянии 700 м | 126600 | Казна Смоленской области |

Характеристики климата:

1. Температурный режим:

Среднемесячные температуры, абсолютные max и min t (oС)

|  | янв | февр | март | апр | май | июнь | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| среднемес.tо С | -7,0 | -6,5 | -1,9 | 5,5 | 12,2 | 15,9 | 17,1 | 15,8 | 10,4 | 4,7 | -1,2 | -5,1 | 5,0 |
| Ср.max tо С |  |  |  |  |  |  | 22,4 |  |  |  |  |  |  |
| Ср.min tо С | -7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Ветровой режим:

Среднегодовая повторяемость направлений ветра и штилей (в %)

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость ветра (%) | 10 | 6 | 14 | 8 | 18 | 12 | 21 | 11 |
| ИТОГО | 100 % |

Штиль-9.

3. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет  не более 5% -                9 м/с.

4. Коэффициент стратификации атмосферы: А=160.

5. Коэффициент рельефа местности: 1.

Агроклиматические условия:

- климат умеренно-континентальный, отмечается некоторым смягчением  и равномерностью увлажнения;

- средняя высота снежного покрова составляет 17-20 см;

- I агроклиматический район;

- количество дней в году с температурой воздуха выше +10оС составляет 133;

- дата перехода средней суточной температуры воздуха через +10оС – 6.V;

- сумма температур воздуха за период с устойчивой температурой выше +10оС –  1900-2000.

Природно-экологическая ситуация:

- по экологическому районированию территории входит в IV зону

– зону минимального (низкого) потенциала;

- зона максимального загрязнения среды от автотранспорта (более 5,0 тыс. т/год);

- поверхностные воды загрязненные;

- подземные воды по содержанию железа – 10 мг/л;

- входит в зону максимального экологического риска для краснокнижных растений и животных;

- близость расположения памятников природы и других уникальных природных объектов.

Природно-экологические условия градостроительного развития:

- входит в зону Смоленского экологически проблемного ареала;

- оценка геоэкологической стабильности ландшафтов (по данным институтагеоэкологии РАН) – < 20 усл. ед/ед площади;

- сложные инженерно-геологические условия;

- район преимущественного воспроизводства средообразующих лесов;

- район ограниченного использования территории для сельского хозяйства по экологическим причинам.

Составляющая планировочной структуры области:

- в соответствии с делением  на внутриобластные планировочные районы  входит в Смоленский район;

- расположение на трассе перспективной автодорожной связи Санкт-Петербург –  Ростов-на-Дону, прочей автодороге территориального значения;

- сельское поселение.

Социально-экономические, расселенческо-демографические условия территориального развития:

- относительно благоприятная зона.

Ресурсно-рекреационный потенциал:

- памятники архитектуры, археологии, историко-культурное наследие;

- пойменные леса;

- перспективный для развития вида туризма и отдыха – историко-культурное наследие, места исторических и военных событий (как часть туристического маршрута).

Режимы средопользования:

- строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающего сохранности и снижающего потенциал основного ресурса территории общественной значимости;

- строгая регламентация средопользования в ареалах сверхнормативного загрязнения, запрет на размещение и расширение предприятий высоких классов опасности по санитарной классификации, регламентация гражданского строительства и производства сельскохозяйственной продукции, приоритетность в проведении природоохранных мероприятий.

Рельеф:

- неоднородный рельеф местности обусловлен положением территории поселения, рассеченной в большей или меньшей степени оврагами и руслами рек, имеются значительные пологие перепады высот;

- территория представляет собой живописную местность естественного происхождения;

- извилистое естественное русло реки Днепр огибает поселение с северной стороны.

Полезные ископаемые:

Минерально-сырьевая база Смоленского района представлена:

- 7 месторождениями песчано-гравийного материала,

- 3 месторождениями строительных песков,

- 1 месторождением керамзитового сырья,

- 7 месторождениями керамического сырья,

- 64 месторождениями торфа,

- 2 месторождениями озерного сапропеля,

- 1 месторождением известкового туфа.

Характеристика месторождений, размещенных на территории Михновского сельского поселения, представлена в таблицах ниже.

В соответствии ст. 25 №2395-1 ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями), проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО ТУФА

| № пп | Месторождение, участок | Администра-тивный район | Географическая привязка | Географичес-кие координаты | Запасы на 01.01. 2007 A+B+C1тыс. м3 | Минеральное сырье | Недропользо-ватель | Лицензия, срок ее действия | Добыча за 2007, тыс. м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с. ш. | в. д. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кореневщина участок | Смоленский | 6 км ЮЗ г.Смоленска, В д.Дроветчино | 54°45' | 31°55' | 96 | известковый туф для производства известковой муки |  |  |  | В 1985-93 разрабатывала Миловидо-воагропромхимия, 1994-95 - Смоленск-райсельхозхи-мия |

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО МАТЕРИАЛА.

| № пп | Месторождение, участок | Администра-тивный район | Географическая привязка | Географичес-кие координаты | Запасы на 01.01. 2007 A+B+C1тыс. м3 | Минеральное сырье | Недропользо-ватель | Лицензия, срок ее действия | Добыча за 2007, тыс. м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с. ш. | в. д. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Боровая | Смоленский | 4 км ЮЗ г.Смоленска СЗ д.Кориневщина | 54°45' | 31°56' | не утв. |  | ООО Апекс-95 | СМО 55563 ТЭ 31.12.2007 | 0 |  |

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТОРФА

| № п/п | Месторождение, район | Административный район | Географическая привязка | Запасы на 01.01.2007 А+В+С1 тыс. т | Средняя мощность залежи, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Чекулинское | Смоленский | 20 км ЮЗ г.Смоленска, 1 км СЗ д.Чекулино | 33 | 1,01 | госрезерв |

Вышеперечисленные особенности обусловили характер предшествующего развития поселения:

- малоэтажное жилищное строительство (в основном застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками);

- наличие у населения личного подсобного хозяйства;

- развитая сеть садоводческих товариществ;

- удаленность от объектов социального и культурно-бытового назначения;

- наличие производственных объектов, частично обеспечивающих население продовольственными  товарами первой необходимости и, одновременно, рабочими местами.

Основными производственными предприятиями поселения являются: ООО «Каравай» с кондитерским цехом на территории ИП Лятун А.Е., ОАО «Смоленскдорстрой» с мастерскими по ремонту дорожной техники, колбасный цех, предприятия по производству бетонных изделий и другие.

В территории влияния входят объекты, расположенные за пределами территории Муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области: ООО «Автотрейд-Смоленск» (расположено на территории г. Смоленска), ОАО СМУ «Сантехмонтаж» (расположено на территории г. Смоленска), асфальтобетонный завод (расположен на территории Муниципального образования Хохловского сельского поселения).

Формирование поселения осуществлялось на протяжении длительного периода времени  согласно сложившимся внутренним тенденциям, ранее разработанная проектная документация на отдельные территории не реализована в полном объеме. При разработке современного генерального плана Муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области за основу взята реальная ситуация с учетом нормативных документов. Также учитывалась концепция оздоровления экологической ситуации территории (включая Муниципальное образование Михновское сельское поселение Смоленского района Смоленской области), отраженная в разработанной схеме территориального планирования Смоленской области.

### 1.2. Выявление противоречий функционально-планировочной организации территории,  социально-экономической, экологической и  других областей жизнедеятельности поселения

С точки зрения развития территории поселения существуют основные градостроительные противоречия и проблемы.

1. Нерациональные осуществленные проектные решения в прошлом и недостатки в реализации потенциально эффективных проектных решений:

Согласно материалам проекта генерального плана, выполненного ООО «Развитие» в 2010 году, на территории Михновского поселения находятся скотомогильники в д. Ясенной и д. Боровой, имеющие санитарно-защитную зону 1000 м, и скотомогильник в д. Кореневщина, имеющий санитарно-защитную зону 2000 м. Однако согласно письмам ОГБУВ «СМОЛЕНСКАЯ РАЙВЕТСТАНЦИЯ» №32 от 14.03.2014, Главного управления Ветеринарии Смоленской области №02-12/0541 от 14.03.2014, Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области №677/6 от 31.03.2014 скотомогильники в Михновском сельском поселении не значатся, точных данных по захоронениям животных, павших от сибирской язвы, отсутствуют. Следовательно, ввиду отсутствия данных о точных местах падежа, прирезки, случайных захоронений павших животных, установить границы санитарно-защитной зоны от скотомогильников не представляется возможным.

В соответствии с письмом Главного управления Ветеринарии Смоленской области №02-12/0541 от 14.03.2014, письмом Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области № 03-3607 от 19.03.2014 д. Боровая и д. Кореневщина входят в список неблагополучных населенных пунктов по Сибирской язве в Смоленской области.

Учитывая вышесказанное, настоящим проектом предлагается установить зону неблагоприятной эпидемиологической обстановки, ограничивающую застройку в зоне Ж1 и хозяйственную деятельность в зоне Сх1 до момента проведения обязательного комплекса организационных, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение, возникновение и распространение заболеваний сибирской язвой среди людей, а именно: проведение лабораторного исследования почвы на наличие спор возбудителя сибирской язвы в специализированных органах (на основании предоставленной информации из Главного Управления ветеринарии Смоленской области, Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области о наличии на территории Михновского сельского поселения стационарно неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов). На территории сельскохозяйственных угодий (зона Сх1-1), попадающих в зону неблагоприятной эпидемиологической обстановки, запрещено размещение жилой застройки. Границы зоны неблагоприятной эпидемиологической обстановки установлены на основе материалов предыдущей версии проекта генерального плана.

2. Изменение внешних и внутренних условий, вступивших в противоречие с существующими планировочными решениями:

• введенный в действие градостроительный кодекс существенно изменил содержание генерального плана относительно прежних нормативных документов;

• в связи с введением в действие новой редакции санитарно-эпидемических правил и нормативов применительно к существующей застройке и действующим предприятиям при разработке генерального плана выявлены территории с особыми условиями использования, что отражено в положениях о территориальном планировании поселения.

3. Наличие на территории поселения кладбищ и захоронений вблизи существующей застройки.

4. В проекте территориального планирования Смоленского района в д. Ясенная и                  д. Кореневщина предложена многоэтажная застройка. При этом  в связи со значительными перепадами рельефа местности, изрезанностью территории водными объектами и вышеперечисленными проблемами, связанными с зоной неблагоприятной эпидемиологической обстановки, застройка в данных населенных пунктах ограничена.

5. Разрыв уровня комфорта проживания в различных районах застройки в части удаленности от объектов первой необходимости ликвидируется новым генеральным планом за счет возможности размещения дополнительно магазинов, аптечных пунктов на территории жилой застройки, организации домашних детских садов.

6. Удаленность жилых зон от объектов общественно-делового направления ликвидируется в новом генеральном плане. Общественно-деловые зоны распределены на новых удаленных от центра территориях, а также определена межселенная общественно-деловая зона в соответствии с ранее разработанным проектом генерального плана частей территории поселения вблизи д. Буценино.

7. Предприятия сельского хозяйства перестали быть действующими, но на их бывшей территории начинают работать предприятия малого бизнеса. Эта тенденция отражена в новом генеральном плане – территории сохранены как производственные для дальнейшего развития малого бизнеса.

8. Предоставленные для проектирования в исходных данных различные варианты границ населенных пунктов существенно отличаются друг от друга.

Особенности географического положения поселения определяют развитие его базовой структуры. В сложившейся экономической ситуации основные предприятия поселения имеют предпосылки для относительно стабильной работы. Создаются малые предприятия, и развивается частное предпринимательство на месте нерентабельных и устаревших производственных объектов. Численность населения держится на постоянном уровне с незначительными колебаниями.

Вышеизложенное повлияло на планировочные решения, принятые при разработке генерального плана обновленного поселения:

1 – совершенствование пространственной организации территории;

2 – развитие опорного пространственного каркаса;

3 – выбор эффективного варианта расселения;

4 – совершенствование социального и культурно-бытового обеспечения.

#### 2.. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

1. Видение будущего, отнесенного от настоящего на разные сроки. Долгосрочное планирование на 10 и более лет.

Разработанная планировочная структура развития территории предполагает:

- снятие противоречий между «устаревающей» на отдельных участках поселения планировкой и современными жизнедеятельными процессами путем рационального зонирования территорий. При этом учитывается наличие объектов культурного наследия и их минимальные охранные зоны, а также границы территорий с особыми условиями использования: береговой полосы, прибрежной защитной полосы, водоохранной зоны, зоны риска возникновения ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий, охранные и санитарно-защитные зоны, территории для дальнейшего проектирования санитарно-защитных зон;

- развитие на периферийных территориях;

- организацию главных планировочных и композиционных связей поселения;  - организацию общей планировочной структуры с учетом создания связи формируемых жилых территорий и общественного центра.

2. Планирование социальной, экономической, градостроительной и другой деятельности с учетом ее пространственной локализации.

Предлагаемая схема размещения позволит администрации Михновского сельского поселения существенно повысить эффективность использования  имеющихся  ресурсов с целью достижения реальных результатов:

- формирование жилых районов застройки, максимально сближенных с природной средой, сделает сельское поселение привлекательным для инвестиционных вложений, и, как следствие, наполнение бюджета  администрации  Михновского сельского поселения;

- решение экологических проблем загрязнения вод реки Днепр путем выявления недостатков современного состояния существующих застроенных территорий и устранения этих недостатков, а также путем модернизации предприятий, осуществляющих слив сточных вод в русло реки с целью очистки сточных вод до нормативного уровня;

- создание новых рабочих мест и повышение качества жизни за счет увеличения объема недостающего обслуживания, социального обеспечения, торгового обеспечения, транспортного обслуживания, коммунального обслуживания;

- близость расположения учреждений делового, общественного и коммерческого назначения к путепроводам областного значения позволит привлечь к данным объектам не только бюджет местного населения, но и  соседних и других территорий.

3. Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных актуальных результатов.

Результатами стратегического планирования  предусматривается  недопущение развития негативных явлений и тенденций,  сложившихся  в  последние  годы, а также решение ряда задач:

-  нехватка  квалифицированных  специалистов  во  всех  сферах деятельности; -  повышение  уровня  товаров  и  услуг  населению;

-  безопасность  и  комфортное  проживание   людей;

-  решение  экологических  и  социальных  проблем.

4. Разработка оптимальной с социальной точки зрения траектории движения к запланированному состоянию сельского поселения и его среды.     Территориальное планирование  на уровне сельского поселения имеет свою специфику, которая отличает его от территориального планирования, осуществляемого органами публичной власти вышестоящих уровней Российской Федерации. Специфика состоит в том, что на местном уровне происходит непосредственное  разграничение  территориальных зон, в пределах которых будут  происходить повседневные  процессы, затрагивающие  и  связывающие  между  собой  все  зоны – жилые, производственные, рекреационные и прочие. В нашем случае осмысление роли территории Михновского сельского поселения происходит на основе ее социально-экономического статуса и местоположения, характеризующиеся как выгодно - привлекательными в градостроительном отношении. В модели Михновского сельского поселения,  как  части градостроительной системы Смоленского района, предусматривается  в виде генерального плана взаимосвязь района в целом, где присутствуют социальная, экономическая, пространственная и экологическая составляющие.

5. Определить, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния.

Разработке генерального плана предшествует разработка стратегии социально- экономического развития территории. После того как определены основные направления  развития и стратегии, становятся понятными проекции предполагаемых объектов на конкретные территории.

Границы исследования выходят далеко за пределы Михновского сельского поселения, особое внимание было уделено соседним прилегающим территориям, которые могут влиять и быть в зоне влияния проектируемой территории.

### 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### 3.1. Видение будущего, отнесенного от настоящего на разные сроки. Как правило, долгосрочное планирование на 10 и более лет.

Одним из основных мероприятий по территориальному планированию являются мероприятия по совершенствованию пространственной организации (планировочной структуры) территории Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, включая определение зон с приоритетной хозяйственной функцией.

Основой пространственной организации (планировочной структуры) Муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области является опорный пространственный каркас, который формируется из следующих элементов: опорной сети внешних и внутренних связей сельского поселения, совокупности центра, соединяющих планировочных осей, зон их влияния.

Развитие элементов опорного пространственного каркаса является базовым необходимым условием развития экономики Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Местный «статус» каждого населенного пункта поселения далеко различен, определен его местоположением в природной среде, удаленностью от административного центра поселения, центра района и области, основных транспортных магистралей и рядом других немаловажных особенностей. При планировании Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области автор проекта берет на себя обязательство повысить статус поселения в целом, который по мере реализации проекта должен отразиться на каждом населенном пункте поселения и повысить качество жизни его обитателей. Основное внимание уделено развитию территорий, свободных от санитарно-защитных и охранных зон. При разработке генерального плана  охвачена вся территория Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области. В стратегии территориального планирования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области заложены принципы по созданию безопасной, благоприятной для жизни, комфортной и  эстетически  привлекательной жилой среды, обеспечению рационального использования территориальных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений. Определены территории застройки малоэтажными жилыми домами. Объекты  с услугами первой необходимости размещаются  на территории жилой застройки. Остальные объекты социального и культурно-бытового назначения сконцентрированы на территориях общественно-деловых зон, что способствует разделению спальных районов застройки и зоны активного времяпрепровождения. Место общественного центра вблизи окружной дороги выбрано не случайно. Оно является местом притяжения населения близлежащих территорий как с точки зрения удовлетворения различных интересов, так и предоставления новых рабочих мест. Местоположение общественного центра является открытой саморекламой, как для населения областного центра, так и для случайно проезжающих транзитом. А это, в свою очередь, способствует привлечению внутренних и внешних капиталовложений, инвестиций, пополнению бюджета администрации Михновского сельского поселении Смоленского района Смоленской области.

### 3.1.1. Развитие опорного пространственного каркаса и организация территории.

Михновское сельское поселение Смоленского района Смоленской области расположено на пересечении окружной автодороги и автодороги «Смоленск – Красный», на трассе перспективной автодорожной связи Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону. В существующей ситуации сельского поселения прослеживается тенденция минимизировать основные транспортные артерии поселения.

Проектом генерального плана предусмотрен дополнительный участок дороги, являющийся промежуточным звеном между автодорогой окружная-Чекулино и автодорогой Ясенная-Боровая  и закольцовка с автодорогами Смоленск-окружная, окружная. Это, в свою очередь, улучшит транспортные связи в поселении, в том числе и внешние.

Целесообразность создания кольцевого пути очевидна:

- альтернатива проезда в случае создания непредвиденных ситуации, в том числе для проезда пожарных машин;

- удобные внутренние связи;

- создание внутренних маршрутов с целью доставки школьников в школы и детей дошкольного возраста в детские сады;

- дальнейшее освоение территорий поселения на основе удобных транспортных потоков.

На территории поселения, расположенной западнее окружной дороги, запроектированы транспортные связи, позволяющие эффективно использовать территории, удаленные от единственной основной в этой части поселения дороги направления окружная-Чекулино.

В работе  выделены следующие  основные элементы опорного пространственного каркаса;

1) природно-ландшафтная направляющая, образуемая руслом реки Днепр;

2) две широтные планировочные оси, образуемые направлением Смоленск- Красный и окружной автодорогой;

3) направления внешних связей, включая окружную автодорогу, которая является частью трассы перспективной автодорожной связи Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону.

Основные элементы опорного пространственного каркаса концентрируют внутри основной социально-экономический, демографический, поселенческий и коммуникационный потенциал Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области. Расположенные к западу от окружной автодороги территории с обновленными транспортными связями подготовлены для инвестиционной и инновационной деятельности и их можно отнести к зонам экономической активности в соответствии с экологическими возможностями.

### 3.1.2. Планируемое зонирование сельского поселения

Функциональное зонирование - обоснованное распределение территории по ее приоритетному назначению и связанными с ним ограничениями по застройке, по использованию для различных видов хозяйственной деятельности и средопользования.

Функциональное зонирование является основой для установления правовых отношений между всеми участниками градостроительной деятельности в вопросах использования и развития объектов недвижимости.

При определении режима использования территории учитываются регламенты, установленные на основании законов и нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, правовых нормативных актов органов местного самоуправления, регулирующих землепользование, природопользование, градостроительную деятельность, пользование недвижимостью, а также СНиПами, СанПинами, Положениями и Правилами об охране режимообразующих объектов, утвержденными в установленном порядке.

На основании анализа современного использования территории и комплексной оценки территории и проектных предложений по пространственной организации территории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации определены следующие функциональные зоны на территории Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационного назначения;

-специального назначения;

-сельскохозяйственного использования.

Использование территории зон регламентируется генеральным планом сельского поселения, правилами землепользования и застройки сельского поселения, проектами планировки территорий.

Использование территории охраны объектов культурного наследия регламентируется генеральными планом и правилами землепользования и застройки сельского поселения.

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. Использование территории осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ, правовыми и нормативными актами Российской Федерации и Смоленской области в сфере охраны и использования водных объектов.

### 3.2. Планирование социальной, экономической, градостроительной и другой деятельности с учетом ее пространственной локализации

Предполагается на участках объектов общественного назначения размещение предприятий, организаций  на  коммерческой  и  некоммерческой  основе и служб следующих направлений, в том числе из уже существующих:

в том числе – в  зоне делового, общественного и коммерческого назначения:

• административно-управленческие учреждения, офисы, представительство кредитно-финансовых организаций;

• опорный пункт правопорядка;

• мелкорозничная торговля, торговые центры, рыночный комплекс розничной торговли;

• предприятия общественного питания, бытового обслуживания, жилищно- эксплуатационные организации отдельно стоящие или встроено-пристроенные;

• здания смешанного использования с жилыми помещениями в верхних этажах и размещением  в нижних этажах объектов делового, культурного обслуживания и коммерческого назначения, имеющих самостоятельные входы;

• автостоянки;

• объекты культурно-досугового назначения, дискотеки;

в том числе – в  зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового              назначения:

• пункт оказания первой медицинской помощи;

• предприятия бытового обслуживания отдельно стоящие или встроено- пристроенные;

• автостоянки;

• детские дошкольные учреждения;

• аптека;

• пожарное депо тип V на 2 пожарных автомобиля.

Создание условий для содействия развития  малого предпринимательства, сбыта продукции  личных подсобных хозяйств, надомного труда.

Создание «домашних  детских  садов»,  организация  «школьного  досуга» - работа с детьми школьного возраста и молодёжью.

Почасовое курсирование транспорта с целью сообщения населенных пунктов и областного центра с промежуточной остановкой на территории общественного центра.

Обеспечение уличного освещения и установка указателей, схем проезда.

#### 3.3. Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных актуальных результатов.

Генеральный план разработан таким образом, что не только предусматривает освоение новых территорий для увеличения количества прибывающих людей, желающих жить в среде, максимально приближенной к природной, но, и учитывает запросы местного населения, проживающего на территории Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Для устранения негативной тенденции отъезда людей в крупные города и другие населенные пункты при проектировании использован ряд приемов:

- при формировании архитектурно - планировочного решения учитывались природные и планировочные особенности территории, а также сложившаяся структура землепользования, в том числе уже отмежеванные участки;

- расширение социального и культурно-бытового обслуживания влечет за собой создание новых рабочих мест;

- общественный центр размещен в выгодном для привлечения инвестиций месте, что будет способствовать пополнению бюджета;

- усиление роли производственных зон как территорий для использования малыми предприятиями для производства различной продукции и товаров народного потребления;

- учитывались санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов на основании ранее разработанных проектов, а также требований СанПиН 2..2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- учитывалось то, что производственные и общественно-деловые зоны – основные территории существующих рабочих мест и создания новых рабочих мест различных форм собственности как для населения Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, так и жителей других населенных пунктов;

- зонирование территории произведено с учетом безопасного влияния на окружающую среду.

#### 3.4. Разработка оптимальной с социальной точки зрения траектории движения к запланированному состоянию поселения и его среды.

То, что Михновское сельское поселение Смоленского района Смоленской области является как бы преддверием областного центра, а его расположение на Смоленской окружной автодороге, которая является частью трассы перспективной автодорожной связи Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону, дает поселению статус начальной визитной карточки областного центра  и предопределяет дальнейшее развитие поселения. Обновленное поселение должно предстать в виде живописных жилых групп и разноэтажного общественного центра с сохранением природных массивов и созданием удобного для жизни жилого образования. Это позволяет сформировать разноярусную объемно-пространственную композицию, которая будет восприниматься с основных внешних транспортных направлений. В планировочном и объемно - пространственном решении заложена идея создания поселения-сада, популярного в современном градостроительстве.

Предусмотрена двухуровневая организация системы обслуживания  населения (учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры, торговли и др.):

1- аптеки и магазины с продуктами питания первой необходимости должны быть размещены  на территории жилой застройки;

2- на территории общественного центра должны быть размещены объекты социального и культурно-бытового назначения, объекты торговли и другие.

Необходимо максимальное сохранение производственных мощностей, в случае необходимости развитие производств, не оказывающих влияния на окружающую среду. Развитие сфер деятельности, позволяющих  в условиях сложного рельефа, как жителям поселения, так и другим получить удовлетворение и от активного отдыха, и от повышения квалификации, и от приятной работы и пополнить местный бюджет.

#### 3.5. Определить, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния.

На основании разработанной документации  на участки, предназначенные для жилищного строительства, объектов производственного и общественного назначения и другие должны быть разработаны проекты планировки территории, учитывающие размещение инженерных сетей и сооружений.

При разработке генерального плана максимально ответственно было уделено внимание изучению и местонахождению на территории сельского поселения объектов:

- оказывающих влияние на окружающую среду, для которых необходимы пространства для разработки проектов санитарно-защитных зон;

- культурного наследия;

- водные, для которых необходимо учитывать охранные и другие зоны;

- существующие объекты с особыми условиями использования территории, которые расположены в зоне влияния других объектов (в охранных, санитарно-защитных зонах и другие)

#### 4. Разработка концепции проекта генерального плана поселения с обоснованием варианта решения задач территориального планирования

Основной отличительной особенностью в разработке генерального плана Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области является изменение требований в законодательстве РФ к генеральным планам, которые в настоящее время прописаны в градостроительном Кодексе Российской Федерации (от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ с изменениями).

Урбанизированный каркас сформирован на основе  планировочно-коммуникационных осей и локальных планировочных образований, примыкающих к этим осям.

• Планировочно-коммуникационные оси создаются вдоль транспортных коридоров (автомобильных дорог).

• Проектом предусматривается сохранение существующих и строительство новых транспортных коридоров. В составе новых автомобильных дорог проектом генерального плана предусмотрен дополнительный участок дороги, являющийся промежуточным звеном между автодорогой окружная-Чекулино и автодорогой Ясенная-Боровая  и закольцовка с автодорогами Смоленск-окружная, окружная. С западной стороны от окружной дороги усовершенствование транспортных связей позволит привлечь внимание к расположенным в данной части поселения населенным пунктам и обеспечить благоприятное развитие территорий. Вдоль планировочно-коммуникационных осей группируются жилые зоны и зоны экономической активности.

• Северное направление с независимыми выходами к водному объекту благоприятно для развития зон рекреации на берегу реки Днепр.

На основе пространственного взаиморасположения существующих объектов и видения перспективного градостроительного развития, рекреации, местоположения объектов культурного наследия выделяются многофункциональные территориальные зоны.    Главными составляющими перспективной планировочной структуры и зонирования территории Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области являются следующие основные элементы.

• Граница сельского поселения.

• Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

• Территории урбанизации:

- земли населенных пунктов существующего и перспективного градостроительного развития;

- объекты культурного наследия;

- территории экономической активности и полюса роста;

- система основных транспортных и инженерных объектов и коммуникаций, укрупненные производственные зоны и резервные территории.

• Территории преимущественно природоохранного назначения:

- туристско-рекреационные территории.

• Территории преимущественно рекреационного назначения.    Территориальные зоны выделяются на основе концентрации главных узлов урбанизированного, природно-экологического и историко-культурного каркасов территории; пространственного расположения и наложения зон экономической активности, рекреации, перспективного градостроительного развития, концентрации объектов истории и культуры с учетом функционального назначения территорий.

Точками отсчета урбанизированных узлов являются населенные пункты. Главная природно-экологическая составляющая – русло и водоохранная зона реки Днепр, частично входящие в  зону рекреации. В историко-культурный каркас входят объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и выявленные объекты, расположенные на территории Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, в том числе памятники истории, архитектуры и археологии.

Существующие и перспективные территории экономической активности занимают особое место. Это, в основном, производственные и общественно-деловые зоны, которые являются основными местами приложения труда и финансовых потоков. Это территории, обладающие достаточно выраженным потенциалом для дальнейшего экономического развития и, следовательно, они наиболее привлекательны для инвесторов. Главные факторы, определяющие формирование таких зон, – удобное транспортное положение, обеспечивающее внутренние и внешние связи. По этой причине зоны тяготеют к основным планировочным осям и транспортным коридорам.

Выделение «полюсов роста» определяет стратегию развития территорий экономической активности и, соответственно, поселения в целом. Их выделение необходимо для обоснованного привлечения инвестиций, упорядочения инвестиционной политики и концентрации средств в наиболее оптимальных местах, которые, в свою очередь, смогли бы соответственно влиять на тяготеющие к ним территории. При этом учитывается притягательность отдельных частей территории поселения для размещения новых и развития имеющихся объектов различных хозяйственных отраслей. «Притягательность» включает, помимо транспортно-географического положения, социально-экономический потенциал, характер окружающих природных комплексов и целый ряд других факторов.

Окраины жилой застройки с объединенными территориями различных производственных объектов – бесспорные лидеры для размещения «полюсов роста» экономического развития. Здесь наилучшие транспортно-географические условия, возможность обеспеченности трудовыми ресурсами, возможность дальнейшего развития объектов инженерной инфраструктуры.

Существующее производство и ремонт транспортного оборудования и машин в необходимых случаях должно быть модернизировано на основе экологических требований. Делается акцент на усиление роли малых предприятий в производственной жизни поселения.     В концепции социально-экономического развития поселения важная роль отведена транспортным артериям поселения.

Деревня Михновка – существующий административный и культурный центр Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области. Здесь есть производство, образование, медицина, объекты истории. Здесь также расположены памятники истории и культуры, требующие осуществления мероприятий по их охране.     Генеральным планом определено местоположение центрального комплекса социального и культурно-бытового назначения, который станет и центром деловой активности поселения в связи с расположением вблизи основных транспортных коммуникаций.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и выявленные объекты, расположенные на территории Муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, в том числе:

объекты культурного наследия – памятники истории народов Российской Федерации:

1 - братская могила 180 мирных жителей, расстрелянных гитлеровцами;

2 – место, где учительницей М.Г. Лукьяновой был создан народный хор и бывали поэты Твардовский А.Т. и Симонов К., 1934 г. (утрачено по данным инвентаризации 1992 года);

3 – Родина Героя Советского Союза Ковалева Степана Марковича, погибшего в 1944 г.;

объекты культурного наследиям – памятники архитектуры:

1 – загородная усадьба Смоленских митрополитов, кон. XVIII-нач. XIX вв., д. Михновка;

2 – церковь Нила Столбенского, 1796 г., д. Михновка;

3 – церковь Рождественская, 1785-1815 гг., д. Михновка;

объекты культурного наследиям – памятники археологии:

1 – комплекс памятников:

1.1 – городище, д. Дроветчино;

2 – курганная группа (20 насыпей) VIII-XI вв., д. Цурковка;

3 – комплекс памятников:

3.1 – городище д., Демидовка;

3.2 – городище, I тыс. до н.э., д. Демидовка;

4 – городище «Коково», кон. 1 тыс. до н.э. I-III вв. н. э, д. Чекулино (бывш. Д. Коково);

5 – археологический комплекс «Гнездовский», сер.—3-я четв. 1 тыс. н.э., IX-XI вв., XI- XVII вв.:

5.1 – могильник курганный «Левобережный», X в., южнее д. Гнездово;

6 – стоянка «Уфинье», неолит, д. Уфинье;

выявленные объекты культурного наследиям – памятники археологии:

1 – селище XI-XIII вв., д. Александровка;

2 – селище XI-XIII вв., XIV-XVII вв. д. Дроветчино;

3 – селище XI-XIII вв., д. Дроветчино;

4 – курган, д. Деменщина;

5 – городище «Новый Двор», д. Михновка;

6 – селище середина – 3-я четверть I тыс. н. э., XI-XIII вв., XIV-XVII вв., б. д. Цурковка;

7 – курганная группа, д. Шпаки.

Генеральным планом определены территории для разработки проектов зон охраны памятников истории и культуры.

Жизнедеятельность поселения включает в себя множество различных аспектов, часть которых определена нормативными документами. Отсюда вытекает соответствие или несоответствие определенной градостроительной ситуации конкретному требованию. В основном это касается существующей застройки, попадающей в зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. При территориальном планировании обновленного Муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области учтены вышеизложенные аспекты.

Режим градостроительной деятельности в санитарно-защитных зонах

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно - защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

| Разрешенные виды использования | Запрещенные виды использования |
| --- | --- |
| - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия - Здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно- оздоровительные сооружения закрытого типа - Пожарные депо - Бани - Прачечные - Гаражи - Автозаправочные станции - Станции технического обслуживания автомобилей - Объекты торговли и общественного питания - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта - Местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы - Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды - Канализационные насосные станции - Сооружения оборотного водоснабжения | - Жилые дома - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки - Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т. д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции - Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей - Предприятия по производству лекарственных веществ, средств, форм, склады готовой продукции - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды - Спортивные сооружения общего пользования - Детские площадки - Парки - Образовательные учреждения - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования |

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

2.  Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных раннее, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

1. Запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов ( санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей ( не менее 30 м;

от водонапорных башен — не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) ( не менее 15 м.

Примечание:

- По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

- При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод ( не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

2.  Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |
| --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) Распашка земель; Размещение отвалов размываемых грунтов; Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Береговая полоса | - перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |

#### 5. Обоснование предложений по территориальному планированию,  этапы их реализации

#### 5.1. Обоснование предложений по территориальному планированию

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, способствуют развитию различных форм общественной жизни, повышению комфорта быта и отдыха населения, использованию всех преимуществ проживания в сельском поселении. Изменения, происходящие в функционально-планировочной организации территории проектирования, интенсивное функционирование обслуживающих систем, разница в уровне комфорта проживания в старых и новых районах застройки и другие факторы предопределяют комплексный характер подхода к процессу проектирования. Выбор наиболее эффективных приемов преобразования поселения основывается на предпроектных исследованиях, предусматривающих самый широкий сбор информации и разработке методов, позволяющих достоверно раскрыть картину происходящих социальных процессов, а также учитываются особенности исторически сложившейся архитектурно-пространственной среды.

При планировании будущего предназначения территории учитываются аспекты социальные, экономические, экологические, а также ресурсные возможности: природные  ресурсы, трудовые ресурсы, капиталовложения, технический потенциал, территориальная структура расселения.

В соответствии с предметом договора и учетом расположения Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области вблизи областного центра Смоленской области, неоднородным рельефом местности с множественными перепадами высот и оврагами, генеральным планом определен облик обновленного сельского поселения в основном в сложившейся традиционной малоэтажной архитектуре. При этом, учитывая существующий характер застройки и исторически сложившуюся планировочную структуру поселения, на территории жилых зон применен принцип смешанной застройки.

### 5.2. Этапы реализации предложений по территориальному планированию.

Генеральным планом конкретизированы назначение  и местоположение отдельных территорий для дальнейшей разработки проектов планировки территорий в соответствии с зонированием.

Проекты планировки территорий должны выполняться проектными организациями на основании договоров с правообладателями земельных участков.

Освоение территорий, предназначенных под жилищное строительство и под объекты социального и культурно-бытового назначения, должно проводиться параллельно.

### 6.  Перечень основных факторов риска, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К основным факторам риска, возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области относятся:

- распространения техногенных выбросов;

- возможное аварийное загрязнение от АЭС;

- опасные метеорологическим явления (высоким уровнем воды при половодьях, паводках,

затоплением пониженных участков местности);

- территории возможного развития эрозийно-оползневых процессов (овраги, значительные

перепады рельефа местности);

- морозное пучение грунтов.

Основные проблемы обусловлены, прежде всего, выбросами в воздушный бассейн и сбросами неочищенных либо недостаточно очищенных сточных вод в реку Днепр на территории г. Смоленска.

Михновское сельское поселение Смоленского района Смоленской области по совокупности критериев отнесёно к экологически проблемному Смоленскому ареалу.     Со сточными водами сбрасываются в водоемы и на рельеф загрязняющие вещества, в том числе со стоками объектов промышленного комплекса, бытовой канализации, ливневых и талых вод.

С каждым годом ухудшается состояние сетей водопровода и канализации, что является естественным закономерным процессом постепенно «стареющей» системы, требующей периодического обновления. Часть очистных сооружений являются не действующими, недостаточен объем сетей канализации. Отсутствие в большей части населенных пунктов сети сбора поверхностного стока и очистных сооружении ливневого стока приводит к загрязнению поверхностных водоемов. Большинство предприятий поселения также не имеют очистных сооружений ливневых стоков, что дополнительно ухудшает качество воды водных объектов.

В Михновском сельском поселении Смоленского района Смоленской области стоит проблема загрязнения реки Днепр:

- стоками от производственных объектов, в большей мере расположенных в пределах водоохранных зон;

- пастбищами, расположенными в водоохраной зоне реки Днепр, в том числе на береговой полосе; в силу разных обстоятельств, в том числе и из-за отсутствия средств, навоз не вывозится и накапливается в местах выпаса скота, многие из которых располагаются в прибрежной полосе;

- в подземных водах наблюдается повышенное содержание железа.

Территории, подверженные риску затопления

К территориям, подверженным риску затопления в случае возникновения опасных техногенных ситуаций, отнесены территории размещения гидротехнических сооружений:

- гидротехническая система водохранилищ. На территории поселения населенных пунктов, попадающих в зону затопления гидротехнических сооружений, нет.

Территории, подверженные риску подтопления

К территориям, подверженным  риску подтопления, в случае  высокого уровня паводковых вод, отнесены следующие территории:

- район реки Днепр на территориях, расположенных ниже отметки высшего уровня воды по многолетним данным;

- склонные к заболоченности земельные участки.

Территории, занятые оврагами и значительными перепадами рельефа местности

Через территорию Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области проходит цепь ветвистых оврагов. Рельеф местности неоднородный, имеются значительные перепады высот как пологие, так и более крутые. Изрезанность поселения водными объектами также сопровождается значительным понижением рельефа вдоль русла рек и ручьев.

Морозное пучение грунтов

Морозному (криогенному) пучению грунтов могут быть подвержены легкие малоэтажные здания и сооружения, линейные сооружения и коммуникации (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Территории, подверженные риску возникновения лесных и торфяных пожаров

Лесные массивы входят в зоны риска. Необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и учитывать расстояния от лесных массивов до застройки при разработке проектов планировки территории и межевании земельных участков.

Использование территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляется в соответствии с режимами средопользования, установленными в генеральном плане сельского поселения.